Борона дисковая универсальная

БДУ-11х2ПС М2«БУЛАТ»

с прутковым

катком

с тандемным катком

Рабочий орган (запатентован)                                         Технические характеристики изделия:

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Рабочая скорость движения, км/ч | до 12 |
| Транспортная скорость не более, км/ч | до 20 |
| Рабочая ширина захвата, м | 11,1 |
| Глубина обработки не более, см | 15 |
| Масса конструкционная, кг - с прутковыми катками - с тандемными катками | 9250 10415 |
| Угол атаки дисков, град | От 0 до 30 |
| Угол подрезания дисков, град | 17 |
| Количество рабочих органов, шт: - в одном ряду - всего | 37 74 |
| Количество рядов дисков, шт | 2 |
| Расстояние между дисками в ряду, см | 30 |
| Расстояние между рядами дисков, мм | 1270 |
| Диаметр дисков, мм | 560 |
| Габариты (транспортное положение) мм: длина ширина высота | 6615(6300) 11310(5375) 1670(5022) |
| Агрегатирование с тракторами | от 370 л.с. |

1. Поворотная стойка

2. Корпус подшипника (необслуживаемый)

3. Крышка корпуса под стопорное кольцо

4. Диск

Агротехнологические особенности

|  | Усиленная узкая сница со сменной серьгой Дополнительная жесткость и прочность. Балки расположены в трех плоскостях. Усиление сницы накладками. Четыре точки крепления к раме. Сменная серьга – легкая замена при износе. Обеспечивает высокую маневренность агрегата при поворотах. |
| --- | --- |
|  | Крепление сницы к раме Прочный и надежный узел крепления. Равномерно распределяется тяговое усилие. Лист толщиной 25 мм. |
|  | Клипсовая регулировка глубины Простая и быстрая настройка глубины обработки. Алюминиевые клипсы установлены на штоке гидроцилиндров, и безопасны для них. |
|  | Регулировка угла атаки Трещеточный механизм позволяет удобно и быстро производить регулировку угла атаки. |
|  | Интегрированные в раму из двойного бруса кронштейны гидроцилиндров Повышенная жесткость рамы. Нет трещин около стаканов крепления стоек. Равномерно распределена нагрузка вдоль силовой конструкции рамы. Двойной брус в местах крепления рабочих органов. |
|  | Модернизированные рабочие органы Три вида уплотнений в корпусе. Высокоточная токарная обработка. Прогрессивные конструкторские и технологические решения направленные на увеличение срока службы стойки и режущего узла. Измененный диаметр крайнего диска Уменьшение образования стыковочной борозды. Предотвращает разброс почвы за габариты на необработанные участи земли. |
|  | Широкая, усиленная ходовая тележка с пневматической тормозной системой и световыми приборами Безопасные перегоны. Высокая поперечная устойчивость к опрокидыванию за счет увеличения колеи. Оснащен ручным стояночным тормозом и противооткатными башмаками. |
|  | Тяжелый тандемный каток Шахматное расположение колец катка хорошо влияет на самоочищение и не забивается на влажных почвах. Часть веса бороны давит на каток, определяя глубину обработки и улучшая прикатывание. Постоянный контакт катка с почвой. Разрушение комьев почвы, окончательное обратное уплотнение и выравнивание почвы. Применяются виды прикатывающих устройств: тяжелый тандемный, спиральный и прутковый катки. |
|  | Запатентованная расстановка рабочих органов Высокое качество обрабатываемой поверхности. Полное подрезание растительных остатков. Интенсивное перемешивание. |

# Text boxes

1

4

2

3